## Slide 1: LẬP TRÌNH HỆ NHÚNG
GV: Nguyễn Huỳnh Huy
Bộ môn MMT & TT Khoa CNTT
Email: huynh@ntu.edu.vn

## Slide 2
Chương 1
LẬP TRÌNH HỆ THỐNG NHÚNG VỚI ARDUINO VÀ SENSOR
2

## Slide 3
  Giới thiệu Arduino Board
  Arduino UNO R3
  Lập trình Arduino
3
Nội dung chương

## Slide 4: Ví dụ 1: Project Bật/Tắt đèn Led
Mô tả: Hệ thống được thiết kế để thực hiện Bật/ Tắt đèn Led, Đèn được nối vào Arduino ở cổng số 12, khoảng thời gian là 300ms
Thiết bị
  Arduino Uno board
  Điện trở: 100; Đèn Led
Sơ đồ thiết kế
Mã lệnh

## Slide 5: Ví dụ 2: Project Nút bấm đề bật đèn Led
Mô tả: Hệ thống thực hiện Bật Led thông qua nút nhấn, Đèn được nối vào Arduino ở cổng số 13. đầu ra Nút bấm được nối vào pin 2. Đèn sang khi nút nhấn và ngược lại
Thiết bị
  …
  Nút nhấn (Push Button)
2.3. Các hàm Vào/Ra cơ bản

## Slide 7: Ví dụ 3: Làm việc với cảm biến nhiệt độ
Mô tả: Đọc nhiệt độ môi trường với cảm biến TMP36, sang LED khi nhiệt độ quá 37 độ. Led (pin 10), TMP (pin A0).
Thiết bị
Output value: 0 – 1023 (1024 giá trị)
Điện áp tương ứng: 0 -5V (5000mV )
Công thức qui đổi sang nhiệt độ (độ C)
TMP36, cho ra tín hiệu Analog  nối vào chân Analog  đọc tín hiệu bằng hàm analogRead(pin)
2.3. Các hàm Vào/Ra cơ bản

## Slide 8: Ví dụ 4. Led sáng dần
Mô tả: Sử dụng các chân ~ PWM, xuất các mức điện áp đầu ra thay đổi từ 0-5V, để làm cho Led sáng dần, rồi tắt dần
2.3. Các hàm Vào/Ra cơ bản

## Slide 9: Ví dụ kết hợp
Hệ thống cảm biến nhiệt độ môi trường sử dụng TMP36 điều khiển tự động quạt làm mát (DC motor), theo yêu cầu sau
  Nếu nhiệt độ <20 độ C, tắt quạt
  Nếu 200C< nhiệt <25 0C  quay chậm
  Nếu 250C=< nhiệt <29 0C  quay nhanh
  Ngược lại (>=20 độ,)  Quay rất nhanh

## Slide 10: Ví dụ 5. Điều khiển độ sáng của Led qua chiết áp
Mô tả: Hệ thống nhúng được thiết kế để cho phép điều khiển độ sáng của Led (pin 9) thông qua một biến trở (gắn ở chân A0)
Output value (Vout): 0 – 1023
Lập trình
  Đọc chân A0 cất vào biến X
  Ánh xạ dải giá trị [0..1023] -> sang độ sáng [0..255] để xuất ra chân PWM số 9
brightness= map( giá trị đọc được X, 0, 1023, 0, 255);
2.3. Các hàm Vào/Ra cơ bản

## Slide 11: Ví dụ 5. …
2.3. Các hàm Vào/Ra cơ bản

## Slide 12: Làm việc với Quang trở
2.3. Các hàm Vào/Ra cơ bản
Output value: 0 – 1023
Lập trình
  Đọc chân A0 cất vào biến X
  Xử lý X
  Ví dụ: Nếu X<512 Thì Sáng đèn
  ngược lại thì Tắt đèn

## Slide 13: Cảm biến khoảng cách/ cảm biến siêu âm
Ultrasonic Distance Sensor - HC-SR04
Distance= (travel time/2) * speed of sound
Speed of Sound in Air (340 m/s)
2.3. Các hàm Vào/Ra cơ bản

## Slide 14: LED 7 đoạn
2.3. Các hàm Vào/Ra cơ bản

## Slide 15: LED 7 đoạn ..
2.3. Các hàm Vào/Ra cơ bản

## Slide 17: Số BCD
Biểu diễn số hệ 10 bằng chuỗi các bit
Bằng cách?:
Thay thế tương đương 1 ký số ở hệ 10
bằng tổ hợp 4 bít tương ứng
Ví dụ
92 = 1001 0010 (BCD)
2.3. Các hàm Vào/Ra cơ bản

## Slide 18: Ví dụ: Hiện 0-9 bằng số BCD ..
2.3. Các hàm Vào/Ra cơ bản

## Slide 20: Giới thiệu về IC 74HC595
8-bit serial input
8-bit serial or parallel output
2.4. Hàm vào ra nâng cao

## Slide 21: Giới thiệu về IC 74HC595 ..
Ý nghĩa của các chân:
  ENABLE (13, |OE ): là chân có cho phép IC chạy hay không, khi ở trạng thái LOW, IC được phép chạy
  RESET khi chân này ở trạng thái HIGH, toàn bộ bộ nhớ trong IC bị xóa sạch
Các chân mà ta quan tâm nhiều nhất:
  Q0 -> Q7 là các chân tượng trưng cho 8 bit trong vùng nhớ của IC
  INPUT (pin14, DS) là chân đưa dữ liệu vào IC
  LATCH (pin 12,STCP) – CHỐT CHẶN: khi chân ở trạng thái từ LOW chuyển sang HIGH thì IC xuất dữ liệu từ ô nhớ ra các chân Q0 -> Q7
  CLOCK (11, SHCP) khi có một xung clock thì dữ liệu được dịch vào một bit theo trạng thái hiện tại của chân INPUT
2.4. Hàm vào ra nâng cao

## Slide 22: IC 74HC595 ..
Ví dụ nếu ta muốn truyền vào IC 1 byte tương đương 8 bit có giá trị là 5 thì các chân từ Q0 -> Q7 sẽ có giá trị như sau:
Dựa vào đặc tính này ta dễ dàng mở rộng số lượng chân cho Arduino.
Arduino cung cấp hàm shiftOut() để thực hiện thao tác này
Chốt lại
ShiftOut
Mở chốt
2.4. Hàm vào ra nâng cao

## Slide 23: Giới thiệu về IC 74HC595 ..
2.4. Hàm vào ra nâng cao

## Slide 24: Ví dụ: Sáng 8 led theo một trình tự, sử dụng IC 74HC545
shiftOut(chân_xuất_data, chân_clock, LSBFIRST, dữ_liệu);
LSBFIRST (bít thứ tự nhỏ trước)
MSBFIRST
2.4. Hàm vào ra nâng cao

## Slide 25: Ví dụ
2.4. Hàm vào ra nâng cao

## Slide 26: Led Ma trận (Led Matrix)
2.4. Hàm vào ra nâng cao

## Slide 27: FONT LED
2.4. Hàm vào ra nâng cao

## Slide 28: Lập trình Led ma trận với IC74CH595
Ví dụ: để hiện chữ A
Thuật toán (quét dòng)
  Lần lượt sáng từng dòng
    Lần 1, sang dòng 1
    Lần 2, sang dòng 2
    ..
    Lần 8, sang dòng 8
    Tổng quát
    Sáng dòng I
    shiftOut dữ liệu dòng
    chọn dòng sáng
    delay
Sáng dòng 0, cần
Ghi mức Cao vào các chân (cột) 2,3,4,5; mức Thấp vào các cột 0,1,6,7
Ghi mức Thấp vào hang 0, mức Cao vào các hang còn lại
0 1 2 3 4 5 6 7
0
1
2
3
4
5
6
7
Cần chú ý cách đấu LED để biết nên ghi Thấp hay Cao
Hoặc Ngược lại
2.4. Hàm vào ra nâng cao

## Slide 29
Dữ liệu dòng 0
B0011 1100 <-> 0x18
Dữ liệu dòng 1,2, 4,5,6,7
B0110 0110 <-> 0x66
Dữ liệu dòng 3
B0111 1110 <-> 0x7E
2.4. Hàm vào ra nâng cao

## Slide 30: Sơ đồ kết nối
2.4. Hàm vào ra nâng cao

## Slide 31: Điều khiển động cơ
http://arduino.vn/bai-viet/209-dieu-khien-toc-do-motor-dc
http://arduino.vn/bai-viet/281-mach-cau-h-va-dieu-khien-dong-co-voi-sn754410
http://arduino.vn/bai-viet/893-cach-dung-module-dieu-khien-dong-co-l298n-cau-h-de-dieu-khien-dong-co-dc
Phức tạp, phổ biến dùng L293D Motor Driver IC
https://lastminuteengineers.com/l293d-dc-motor-arduino-tutorial

## Slide 32: Điều khiển động cơ
Controlling a DC Motor
In order to have a complete control over DC motor, we have to control its speed and rotation direction. This can be achieved by combining these two techniques.
  PWM – For controlling speed
  H-Bridge – For controlling rotation direction

## Slide 33: PWM– For controlling speed
The speed of a DC motor can be controlled by varying its input voltage. A common technique for doing this is to use PWM (Pulse Width Modulation)
PWM is a technique where average value of the input voltage is adjusted by sending a series of ON-OFF pulses.
The average voltage is proportional to the width of the pulses known as Duty Cycle.
The higher the duty cycle, the greater the average voltage being applied to the dc motor(High Speed) and the lower the duty cycle, the less the average voltage being applied to the dc motor(Low Speed).

## Slide 34: H-Bridge – For controlling rotation direction
The DC motor’s spinning direction can be controlled by changing polarity of its input voltage. A common technique for doing this is to use an H-Bridge.
An H-Bridge circuit contains four switches with the motor at the center forming an H-like arrangement.
Closing two particular switches at the same time reverses the polarity of the voltage applied to the motor. This causes change in spinning direction of the motor.

## Slide 35: L293D Motor Driver IC
The L293D is a dual-channel H-Bridge motor driver capable of driving a pair of DC motors or one stepper motor.
That means it can individually drive up to two motors making it ideal for building two-wheel robot platforms.
For more details please refer below datasheet.

## Slide 37
Each channel on the IC can deliver up to 600mA to the DC motor. However, the amount of current supplied to the motor depends on system’s power supply.

## Slide 40: Wiring L293D motor driver IC with Arduino UNO
Start by connecting power supply to the motors. In our experiment we are using DC Gearbox Motors(also known as ‘TT’ motors) that are usually found in two-wheel-drive robots. They are rated for 3 to 9V. So, we will connect external 9V power supply to the Vcc2 pin.
Next, we need to supply 5 Volts for the L293D’s logic circuitry. Connect Vcc1 pin to 5V output on Arduino. Make sure you common all the grounds in the circuit.
Now, the input and enable pins(ENA, IN1, IN2, IN3, IN4 and ENB) of the L293D IC are connected to six Arduino digital output pins(9, 8, 7, 5, 4 and 3). Note that the Arduino output pins 9 and 3 are both PWM-enabled.
Finally, connect one motor to across OUT1 & OUT2 and the other motor across OUT3 & OUT4. You can interchange your motor’s connections, technically, there is no right or wrong way.

## Slide 45: KeyPad

## Slide 46
Để kiểm tra một nút có được nhấn hay không? Họ sẽ sử dụng phương pháp quét được mô tả bằng đoạn mã giả như sau:
Với mỗi hàng (R1 đến R4), Chọn ra hàng Ri
Cấp cực âm (0v) cho hàng Ri
Nếu điện áp ở chân Cj bất kì là dương (INPUT PULLUP) => chưa nhấn
Nếu điện áp ở chân Cj bất kì là âm (INPUT PULLUP) => đang nhấn
Thư viện keypad

## Slide 47: The Arduino detects which button is pressed by detecting the row and column pin that’s connected to the button.
This happens in four steps:
1. First, when no buttons are pressed, all of the column pins are held HIGH, and all of the row pins are held LOW:
2. When a button is pressed, the column pin is pulled LOW since the current from the HIGH column flows to the LOW row pin:

## Slide 48: KeyPad..
3. The Arduino now knows which column the button is in, so now it just needs to find the row the button is in.
It does this by switching each one of the row pins HIGH, and at the same time reading all of the column pins to detect which column pin returns to HIGH:

## Slide 49: KeyPad..
4. When the column pin goes HIGH again, the Arduino has found the row pin that is connected to the button:

## Slide 50: Module Relay
Giúp cách ly hoàn toàn giữa mạch xử lý có điện áp thấp và thiết bị điện có điện áp cao và công suất tải lớn. An toàn cho bộ xử lý và mạch điều khiển.
Nguyên lý hoạt động, của relay SPDT (Single Pole Double Throw)
  2 tiếp điểm: thường đóng (NC), thường mở (NO) + 1 tiếp điểm chung: COM
Điều khiển
3. IN
2. GND
1. VCC

## Slide 51: Ví dụ sử dụng Relay
1.5V
3
1
2
COM
NO
NC
3.IN
2. GND
1. VCC

## Slide 52: Arduino kết nối Module Relay 1 kênh 5V
Để đảm bảo an toàn khi mới bắt đầu sử dụng relay, chỉ nên dùng relay để bật tắt LED.

## Slide 53: BÀI TẬP LỚN (trình bày file Word)
PHẦN 1:
  Xây dựng hệ thống tự động thông minh (giả lập trên Tinkercad hoặc Proteus, Packet Tracer)
  Ví du: Hệ thống tự đông quan trắc thông số môi trường
    Đặt vấn đề
    Phân tích, thiết kế hệ nhúng
    Lập trình
PHẦN 2:
  Triển khai một giải pháp IoT trên Cisco Paket Tracer
  Ví dụ: Nhà thông minh, Bãi giữ xe thông minh, ….
    Đặt vấn đề
    Phân tích, thiết kế giải pháp
    Lập trình

## Slide 54
  Q & A